ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Городская клиническая больница №2 им.В.И.Разумовского»

Место нахождение:410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 141

Почтовый адрес: 410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 141

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона:20-07-49

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации:  средства от предпринимательской деятельности, код бюджетной классификации- 310 «Увеличение стоимости основных средств».

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг. Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Максимальная цена контракта. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Монитор реанимационный для контроля жизненно важных физиологических параметров человека:

Монитор Митар-01-«Р-Д» комплект №6 с датчиком инвазивного давления (или аналог).

Мониторы реанимационные предназначены для контроля жизненно важных физиологических параметров человека:

- электрокардиограммы (ЭКГ);

- частоты сердечных сокращений (ЧСС);

- неинвазивного и инвазивного артериального давления (АД);

- температуры тела (Т);

- частоты дыхания (ЧД);

- сатурации кислорода в крови (SpO2);

- наблюдения фотоплетизмограммы (ФПГ);

Со всеми мониторами поставляется комплект принадлежностей для проведения измерения физиологических параметров:

- разовые электроды ЭКГ -120шт;

- манжеты для измерения артериального давления взрослые -2шт

- датчик температуры – 1шт

- пульсоксиметрический датчик (Nonin) взрослые - 1шт

- одноразовая линия с куполом для инвазивного давления – 1шт.

- датчик инвазивного давления- 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрокардиограмма:

- Мониторирование ЭКГ по следующим отведениям: I, II, III, III, aVL, aVR, aVF, V;

- Возможность ручной установки уровня изолинии ЭКГ;

- Наличие возможности одновременного наблюдения от одного до семи каналов развертки ЭКГ;

- Частота сердечных сокращений (ЧСС): 15-350 ± 1 уд/мин;

- Сопровождение ЧСС (пульса) звуковым сигналом;

- Чувствительность: 5, 10, 20, 40 мм/мВ;

- Скорость развертки: 12,5; 25; 50 мм/сек;

- Базовый анализ ритма сердца (асистолия, желудочковая фибрилляция, экстремальная тахикардия, экстремальная брадикардия, подсчет пауз и  количества желудочковых экстрасистол в минуту);

- Расчет смещения сегмента ST одновременно во всех отведениях;

- Расчет индекса напряжения регуляторных систем по Р. Баевскому;

- Обнаружение сигналов кардиостимулятора;

- Выход ЭКГ для синхронизации с дефибриллятором;

- Защита от дефибрилляции и электроножа;

- Индикация обрыва электродов;

- Наличие фильтра полосы пропускания ЭКГ в диапазоне 0,05-100Гц;

- Наличие калибровочного сигнала ЭКГ 1мВ.

Неинвазивное давление

- Измерение систолического, диастолического и среднего АД;

- Метод съема: неинвазивный, осциллометрический;

- Диапазон измерения от 20 до 300 мм. рт. ст с разрешением 1 мм рт. ст;

- Интервал измерения АД в автоматическом режиме: от 1 до 480 мин;

- Непрерывный режим измерения давления;

- Вывод на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты.

Инвазивное давление (опция)

- Диапазон измерения: от минус 40 до +300 мм. рт. ст;

- Абсолютная погрешность измерения: не более (3 мм. рт. ст;

- Количество каналов измерения инвазивного давления – один или два;

- Скорость развертки: 3; 6,25; 12,5; 25 мм/сек.

Фотоплетизмограмма и SpO2

- Метод съема: неинвазивный;

- Диапазон измерений SpO2: от 0 до100% с разрешением 1%;

- Абсолютная погрешность ± 2% в диапазоне от 50 до 100% в диапазоне от 0 до 50% погрешность не нормируется;

- Диапазон измерения частоты пульса от 20 до 250 уд/мин;

- Уровень чувствительности: 7 градаций;

- Скорость развертки: 12,5; 25 мм/сек;

- Изменение SpO2 сопровождается изменением тона звукового сигнала сопровождения ЧСС или пульса.

Пневмограмма и ЧД

- Метод съема: реографический с ЭКГ-электродов;

- Чувствительность: от 0,5 до 30 мм/Ом;

- Диапазон измерения ЧД: от 0 до 150 дых/мин с разрешением 1 дых/мин;

- Точность измерения ЧД: не менее чем 2 дых/мин;

- Уровень чувствительности: 7 градаций;

- Скорость развертки: 3; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек.

Температура тела

- Диапазон измерения: от 15  до 45(С с разрешением 0,1(С;

- Абсолютная погрешность: 0,1(С;

- Количество каналов измерения температуры – два.

Физические размеры

- Ширина: 276 мм;

- Глубина: 160 мм;

- Высота: 258 мм;

- Вес: 3,5 кг.

Общие характеристики

- Работа от встроенной аккумуляторной батареи в течение 3 часов (если она полностью заряжена);

- Наличие откидывающейся ручки для переноски и крепления к рейке (горизонтальной панели);

- Возможность подключения к центральной станции через интерфейс на основе стандарта Ethernet;

- Возможность подключения внешнего стандартного VGA монитора 15(( или 17((;

- Встроенный демо-режим для обучения персонала.

Параметры окружающей среды

- Диапазон рабочих температур: 10-40(С;

- Влажность: до 90%.

Питание

- Питание от сети переменного тока от 85 до 265В; 50(60 Гц;

- Питание от бортовой сети автомобиля 12В (от 10 до 16 В);

- Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея 10,8В; 3,6А.ч с автоматической подзарядкой;

- Потребляемая мощность: не более 25Вт;

- Индикация уровня зарядки аккумулятора, звуковое предупреждение о снижении заряда батареи.

Дисплей

- Тип: цветной TFT дисплей;

- Размер по диагонали: 6,5" (В ближайшие месяцы 10,5”);

- Число каналов отображения кривых: от 2 до 7;

- Разрешение: 800(600 пикселей;

- Возможность остановки кривых с обеспечением передвижения их вручную;

- Постоянное отображение реального времени и даты.

Память

- Графические и табличные тренды всех параметров за время до 96 часов с разрешением 1 мин;

- Возможность отображения оксикардиоспирограммы (одновременное cопоставление трендов ЧСС, SpO2 и ЧД;

- Возможность маркирования на графике тренда до 4 событий;

- Возможность одновременного отображения на экране волновых кривых и графических трендов за последние не менее чем 2 часа;

- Запоминание до 100 событий. В запись события входит от одного до трех фрагментов кривых длительностью от 2 до 20 секунд и цифровые параметры;

- Ручное и автоматическое запоминание параметров мониторинга, эпизодов тревог и копий экрана при появлении тревог;

- Возможность введения данных пациента (ФИО, № истории болезни, группа крови, рост, вес, пол);

- Встроенная программа расчета скорости введения препарата шприцевым насосом.

Тревоги

- Визуальная и звуковая тревога трех уровней;

- Тревога при выходе за пределы заданной нормы по всем контролируемым параметрам;

- Режим автоматического сохранения кривых по тревоге;

- Возможность блокировки звуковой тревоги на 4 минуты;

- Реле вызова медперсонала.

встроенный термопринтер

- Возможность печати фрагментов физиологических кривых и/или цифровых параметров, трендов и записанных в память событий;

- Количество распечатываемых кривых от 1 до 3;

- Ширина бумаги 58 мм, длина бумаги в рулоне 30м;

- Скорость развертки: 25; 50 мм/сек;

- Возможность автоматической распечатки на термопринтере информации длительностью 12 сек в случае наличия высокоприоритетной тревоги.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Монитор Митар-01-«Р-Д» комплект №6 с датчиком инвазивного давления (или аналог) – 1шт

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410028, г.Саратов, ул.Чернышевского, 141.

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 14 дней с момента подписания контракта.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена с учетом налогов и других обязательных платежей, расходов на доставку.

Максимальная цена контракта: 160 000руб.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с рассрочкой платежа до 120 дней с момента поставки.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 20 дней.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «06» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.