ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ  «Детская городская больница №4 »

Место нахождение: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная , 58

Почтовый адрес: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная , 58

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации  – бюджет города, статья 225 бюджетной классификации.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

Капитальный ремонт теплотрассы центрального отопления.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| №  |        Наименование работ и затрат             |    Единица    |Количество |   Примеч

|п/п |                                                |   измерения   |           |  чание               |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|    | Раздел ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ                        |               |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|   1| Разборка бортовых камней на щебеночном         |               |           |                 |

|    | основании                                      |     100 м     |    0,05000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|   2| Разборка покрытий асфальтобетонных с помощью   |               |           |                 |

|    | молотков отбойных                              |     100 м3    |    0,02000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|   3| Разборка основания щебеночного                 |     100 м3    |    0,04000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------|

|   4| Разработка грунта вручную с креплениями в      |               |           |                 |

|    | траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м,      |               |           |                 |

|    | группа грунтов 2                               |     100 м3    |    0,33000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|   5| Устройство засыпки траншеи песком              |     100 м3    |    0,06000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|   6| Уплотнение песка пневматическими трамбовками   |     100 м3    |    0,06000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|   7| Устройство основания из щебня                  |     100 м3    |    0,04000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|   8| Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих   |               |           |                 |

|    | асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых |               |           |                 |

|    | типа АБВ, плотность каменных материалов: 3     |               |           |                 |

|    | т/м3 и более                                   |    1000 м2    |    0,02000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|   9| При изменении толщины покрытия на 0,5 см       |               |           |                 |

|    | добавлять к норме 27-06-020-2      К=8         |    1000 м2    |    0,02000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  10| Установка бортовых камней бетонных  на прежнее |               |           |                 |

|    | место                                          |     100 м     |    0,05000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  11| Перевозка  мусора на расстояние 10 км          |       т       |    4,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|    | Раздел ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДА                     |               |           |                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  12| Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 |               |           |                 |

|    | м2                                             |     100 м3    |    0,01000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  13| Демонтаж задвижек диаметром 100 мм             |   задвижка    |    4,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  14| Демонтаж трубопроводов в проходных каналах     |               |           |                 |

|    | диаметром труб 108 мм                          |     100 м     |    0,40000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  15| Очистка проходных каналов от мокрого ила и     |               |           |                 |

|    | грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, |               |           |                 |

|    | глубина очистки до 2 м                         |       м3      |    0,02000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|

16| Установка задвижек стальных для горячей воды   |               |           |                 |

|    | диаметром 100 мм                               |компл. задвижек|    4,00000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  17| Установка фасонных частей диаметром 100 мм     |               |           |                 |

|    | (отводы 10шт)                                  | т фасон.частей|    0,02000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  18| Прокладка трубопроводов в проходном канале при |               |           |                 |

|    | условном давлении 1,6 МПа, температуре 150     |               |           |                 |

|    | гр.С, диаметр труб 100 мм                      |км трубопровода|    0,04000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  19| Огрунтовка металлических поверхностей за два   |               |           |                 |

|    | раза грунтовкой ГФ-021                         |     100 м2    |    0,20000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  20| Окраска металлических огрунтованных            |               |           |                 |

|    | поверхностей за два раза лаком ХВ-784          |     100 м2    |    0,20000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

|  21| Устройство плит перекрытий каналов площадью до |               |           |                 |

|    | 1 м2 на прежнее место                          |     100 м3    |    0,01000|                 |

|----+------------------------------------------------+---------------+-----------+---------

Место выполнения работ:

410017, г.Саратов, ул. Шелковичная 58 (тепловой ввод с ул.Хользунова)

Сроки выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на транспортировку, погрузку, стоимость материалов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта: 84 910рублей (восемьдесят четыре тысячи девятьсот десять рублей.)

Срок и условия  выполнения работ, оказания услуг, поставок товаров:

Безналичная форма расчетов.

30%- аванс

70%-после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, путем подписания сторонами соответствующего акта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  10 дней.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 204/8, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «23» августа 2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.