ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ Городская поликлиника №17

Почтовый адрес: 410080 г.Саратов, ул. Антонова, 5

2. Источник финансирования заказа: бюджет города Саратова

3.Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, количество:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы предполагаемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под покраску | 100м2 отделываемой поверхности | 0,021 |
| 2. | окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленными под окрасу откосов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |
| 3. | разборка кирпичной кладки местами | 100м2 перегородок | 0,06 |
| 4. | кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м | 100м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,06 |
| 5. | укладка перемычек до массой 0,3т | 100шт сборных конструкций | 0,02 |
| 6. | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| 7. | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| 8. | ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором , площадью отдельных мест до 10м2 толщиной слоя до20мм | 100м2 отремонтиров. поверхности | 0,386 |
| 9. | оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 оштукатур. поверхности | 0,12 |
| 10. | окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,314 |
| 11. | оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100м2 оклеиваемой повепрхности | 0,192 |
| 12. | окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленными под окраску стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,192 |
| 13. | разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,132 |
| 14. | установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3м2 | 100м2 проема | 0,057 |
| 15. | установка и крепление наличников | 100м коробок блоков | 0,663 |
| 16. | установка рентгенозащитного стекла (окно) | 100м2 | 0,004 |
| 17. | ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цемнтно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10м2 толщина слоя до 20мм | 100м2 отремонтиров. поверхности | 0,239 |
| 18. | окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,239 |
| 19. | разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 покрытий | 0,239 |
| 20. | разборка плинтусов деревянных | 100м плинтуса | 0,256 |
| 21. | разборка покрытий полов дощатых | 100м2 покрытий | 0,164 |
| 22. | разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100м2 стяжки | 0,103 |
| 23. | устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м2 стяжки | 0,103 |
| 24. | устройство покрытий из плит древесностружечных | 100м2 покрытия | 0,103 |
| 25. | устройство покрытий из линолеума на клее | 100м2 покрытия | 0,103 |
| 26. | устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м2 стяжки | 0,061 |
| 27. | устройство покрытий из плит древесностружечных | 100м2 покрытия | 0,061 |
| 28. | устройство покрытий электроизоляционных из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол» | 100м2 покрытия | 0,061 |
| 29. | устройство плинтусов деревянных | 100м плинтусов | 0,229 |
| 30. | установка светильников потолочных для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100шт | 0,06 |
| 31. | установка светильника люминесцентного типа ЛПО2-40 | 100шт | 0,06 |
| 32. | установка светового настенного указателя | 100шт | 0,01 |
| 33. | монтаж ВРУ | шт | 1 |
| 34. | установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,03 |
| 35. | установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,03 |
| 36. | установка розетки двухполюсная с 3-м заземляющими контактами для скрытой проводки двух местная | 100шт | 0,02 |
| 37. | установка коробки универсальной марки КУВ-1МУХЛЗ | шт | 8 |
| 38. | установка коробки ответвительной У198УХЛХ | шт | 25 |
| 39. | монтаж провода групповых осветительных сетей. провод в защитной оболочке или кабель двух-трех жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100м | 0,75 |
| 40. | выключатели установочные автоматические на ток ,а, до 25 | шт | 3 |
| 41. | выключатель автоматический число полюсов-1, номинальный ток а 10т | шт | 1 |
| 42. | выключатель автоматический число полюсов-1, номинальный ток а 16 | шт | 1 |
| 43. | выключатель автоматический число полюсов-1, номинальный ток а 25 | шт | 1 |
| 44. | пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий0 устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А ,до 40 | шт | 3 |
| 45. | пускатель электромагнитный нереверсивный, без теплового реле ПМЛ-110002 | шт | 1 |
| 46. | пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-220002 | шт | 1 |
| 47. | пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле с кнопками управления, с приставкой ПМЛ-162102 | шт | 1 |
| 48. | устройство выравнивания потенциалов | шт | 1 |
| 49. | розетка двухполюсная с 3-м заземляющими контактами для скрытой проводке одноместная | шт | 4 |
| 50. | коробка универсальная марки У198УХЛЗ | ШТ | 2 |
| 51. | коробка универсальная марки КУВ-1МУХЛЗ | шт | 4 |
| 52. | провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух- трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100м | 0,155 |
| 53. | провода силовые для электр. установок марки ПУНП-380, с числом жил и сечением, мм2:3х1,5 | км | 0,014 |
| 56. | провода силовые для электр. установок марки ПВ1, с числом жил и сечением, мм2:1,5 | км | 0,015 |
| 57. | кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг,до6 | 100м кабеля | 0,8 |
| 58. | затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100м | 0,1 |
| 59. | затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0,1 |
| 60. | труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннами с креплениями скобами, диаметр, мм, до 25 | 100м | 0,02 |
| 61. | труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннами с креплениями скобами, диаметр, мм, до 50 | 100м | 0,08 |
| 62. | кабели силовые на напряжение до 600в одножильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, сечением, мм 2:5х2,5 | 1000м | 0,045 |
| 63. | кабели силовые на напряжение до 600в одножильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, сечением, мм 2:6 | 1000м | 0,01 |
| 64. | кабели силовые на напряжение до 600в одножильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, сечением, мм 2:10 | 1000м | 0,015 |
| 65. | кабели силовые на напряжение до 600в одножильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, сечением, мм 2:16 | 1000м | 0,02 |
| 66. | установка вентиляторов канальных | 1вентилятор | 1 |
| 67. | установка шумоглушителей | 1шт | 1 |
| 68. | установка клапанов обратных диаметром до 335мм | 1 клапан | 1 |
| 69. | установка решеток жалюзийных стальных щелевым регулирующих номер 150 размер 150х150мм | 1решетка | 5 |
| 70. | установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250мм | 1зонт | 1 |
| 71. | установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250мм | 1шт | 2 |
| 72. | установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355мм | 1шт | 1 |
| 73. | установка диффузоров | 1 решетка | 3 |
| 74. | прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н толщиной 0,5мм, периметром 900мм (200х200) | 100м2 поверхности воздуховода | 0,064 |
| 75. | прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н толщиной 0,5мм, периметром 900мм (150х200) | 100м2 поверхности воздуховода | 0,049 |
| 76. | прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н толщиной 0,5мм, диаметром до 250мм(d=125) | 100м2 поверхности воздуховода | 0,024 |
| 77. | прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н толщиной 0,5мм, диаметром до 250мм(d=125) | 100м2 поверхности воздуховода | 0,045 |
| 78. | установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150х300мм | 1решетка | 2 |

Объемы работ даны на основании проекта, находящегося у Заказчика.

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: 410080 г.Саратов, ул. Антонова, 5

Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 30 дней (одного месяца) с момента заключения контракта

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта: 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Безналичная форма расчетов.

30% - предоплата.

70% - после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненной работы, путем подписания сторонами соответствующего акта.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 4 дня.

4. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 20, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «07» июня  2006г.

В случае подачи котировочной заявки в конверте, при регистрации конверт вскрывается.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                              __________

М.П.

____________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.