Утверждаю:

Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова

________________ В. Г. Полубарцева

«___» _____________ 2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

№ 1671

I часть: Запрос котировок

Дата: 20.09.2010 г.

| 1. | Наименование органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов, наименование заказчика. Почтовый адрес. Адрес электронной почты (при его наличии) | Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Город Саратов». 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заказчик – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова. Адрес: 410022., г Саратов, ул. Азина, 28 «б». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа | Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена в части III извещения о проведении запроса котировок |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (должны быть указаны требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика) | Выполнение работ по устройству пожарных эвакуационных выходов в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова, в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему запросу котировок). Выполнение работ осуществляется подрядчиком лично, силами, материалами и средствами подрядчика. Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество и безопасность работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами. Срок предоставления гарантии качества на все виды выполненных подрядчиком работ должен составлять 24 месяца с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Саратов, ул. Азина, 28 «б», Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова. |
| 6. | Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ – не позднее 29 октября 2010 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |
| 8. | Максимальная цена контракта (в рублях) | 199 306 руб. (сто девяносто девять тысяч триста шесть рублей 00 коп.) |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru Заявки подаются с 21.09.2010 г. по 27.09.2010 г. ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское). Окончание подачи заявок: 27.09.2010 г. в 16-00 (время московское) Тел. для справок: 74-86-78, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата производится заказчиком по факту выполненных подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 40 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта Акта о приемке выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и на официальном сайте) | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| 12. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сведений об участниках размещения заказа | Установлено |

1.Дефектная ведомость (Приложение № 1).

Приложение № 1

к запросу котировок

Дефектная ведомость

| № пп | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Фундаменты Ф-2 под лестничный марш 1 шт |  |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0024 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0215 |  |
| 3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,2 |  |
| 4 | Двойная обработка (гидроизоляция подошвы фундаментов) щебеночной подготовки битумом | 1000 м2 покрытия | 0,002 |  |
| 5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3. Бетон класса по прочности В 15, В=1750 мм, А= 800 мм, Н= 1000 мм. Армирование сетка С2 - пруток Ф12 мм АIII L= 1650 мм - 8 шт, Ф10 мм АIII L=750 мм - 9 шт, соединительный пруток Ф10 мм АIII L=950 мм - 15 шт, закладная деталь - лист стальной толщ.8 мм 600х170 мм - 2 шт, пруток Ф12 мм AIII мм L=950 мм - 6 шт | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,014 |  |
| 6 | Гидроизоляция фундаментов боковая: обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,051 |  |
| 7 | Засыпка вручную пазух котлованов | 100 м3 грунта | 0,0075 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0075 |  |
| 9 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,024 |  |
| 9.1 | Щебень из естественного камня для строительных работ марка 400 фракция свыше 20 до 40 мм | м3 | 0,4176 |  |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,024 |  |
| 11 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1(К=2) до толщ. 4 см | 100 м2 покрытия | 0,024 |  |
| Раздел 2. Фундаменты Ф-3 под опоры ОП-2 1 шт |  |
| 12 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,0038 |  |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,04332 |  |
| 14 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,58 |  |
| 15 | Двойная обработка (гидроизоляция подошвы фундаментов) щебеночной подготовки битумом | 1000 м2 покрытия | 0,00361 |  |
| 16 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3. Бетон класса по прочности В 15, В=1500 мм, А= 1500 мм, Н= 1000 мм. Армирование сетка С1 - пруток Ф14 мм АIII L=1450 мм - 20 шт, С2 - пруток Ф14 мм АIII L= 1450 мм - 20 шт, соединительный пруток Ф10 мм АIII L=940 мм - 25 шт, анкер Ф20 мм АI L=620 мм - 8 шт | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0225 |  |
| 17 | Гидроизоляция фундаментов боковая: обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,06 |  |
| 18 | Засыпка вручную пазух котлованов | 100 м3 грунта | 0,02082 |  |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,02082 |  |
| 20 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,038 |  |
| 20.1 | Щебень из естественного камня для строительных работ марка 400 фракция свыше 20 до 40 мм | м3 | 0,6612 |  |
| 21 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,038 |  |
| 22 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1(К=2) до толщ. 4 см | 100 м2 покрытия | 0,038 |  |
| Раздел 3. Опоры, площадки, лестничные марши |  |
| 23 | Монтаж опорных конструкций для лестничных площадок. Стойки - труба стальная Ф133х5 мм L=4274 мм -4 шт, верхние косынки - лист стальной толщ.8 мм 300х100 мм - 16 шт, нижние косынки - лист стальной толщ. 8 мм 300х180 мм 16 шт, нижняя база опор - лист стальной толщ.8 мм 1350х1350 мм - 1 шт | 1 т конструкций | 0,4691 |  |
| 24 | Монтаж площадок с настилом без ограждения из листовой, рифленой стали. 1. Рама площадки - швеллер №18у L=2500 мм - 2 шт, L=2514 мм - 2 шт, L=850 мм - 2 шт, L=320 мм - 4 шт, L=1514 мм - 2 шт. Настил площадки - лист стальной рифленый толщ.4 мм 2480х1480 мм 1 шт, лист стальной толщ. 8 мм 340х340 мм - 4 шт. Анкерные болты БСР 20х200УЗ шаг не более 400 мм - 4 шт (Ограждение учтено в монтаже лестничного марша) | 1 т конструкций | 0,41334 |  |
| 25 | Монтаж лестниц прямолинейных пожарных с ограждением. Косоуры - швеллер №22у L= 5485 мм - 2 шт, ступени - лист стальной рифленый толщ. 4 мм 1350х200 мм - 19 шт, ребро жесткости под ступени - ГСП 60х40х3 мм L=1350 мм - 19 шт, стойки ограждения - ГСП 40х20х205 мм L=1200 мм - 20 шт, пруток Ф10 мм L=1200 мм шаг 200 ммм 56 шт, перила - ГСП 40х20х2,5 мм L (общая) = 15970 мм, нижнее обрамление ограждения - уголок стальной 50х50х5 мм L (общее) = 15970 мм | 1 т конструкций | 0,69721 |  |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,458 |  |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью по металлу ТЭКС или эквивалент за 2 раза Условная вязкость краски (по В3-4), при Т=(20±5)°С – не менее 40 сек Массовая доля нелетучих веществ – не менее 45% Степень перетира – не более 40 мкм Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов – 1 балл Прочность пленки при ударе – 50 см Прочность покрытия на изгиб – 1 мм Укрывистость высушенной пленки – не более 150 г/м2 Цвет покрытия – различных цветов Внешний вид покрытия – матовое (блеск 5-10%) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,458 |  |
| Раздел 4. Устройство дверного проема 2000х1000 мм |  |
| 28 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0323 |  |
| 29 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 30 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,08 |  |
| 31 | Установка радиаторов: чугунных (демонтируемых 11 секц - 1 шт, 0,185 кВт*11секц=2,035) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,0204 |  |
| 32 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,052 |  |
| 33 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (Уменьшение размеров оконных проемов до размеров дверного проема) из силикатного кирпича | 1 м3 | 0,991 |  |
| 34 | Устройство металлических перемычек из стального уголка в стенах существующих зданий, Уголок стальной 125х80х7 мм L=1500 мм 2 шт, болт М16х280 мм - 4 шт | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,03504 |  |
| 35 | Обрамление дверного проема угловой сталью, Уголок стальной 75х75х7 мм L=2075 мм 4 шт, L=1150 мм 4 шт, лист стальной толщ. 6 мм 180х80 мм 20 шт | 1 т | 0,098 |  |
| 36 | Монтаж стальных дверей утепленных (размер проема 2000х1000 мм - 1 шт) | 1 т конструкций | 0,12 |  |
| 36.1 | Двери стальные утепленные | шт. | 1 |  |
| 37 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0183 |  |
| 38 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная дверных откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0156 |  |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0339 |  |
| Раздел 5. Вывоз строительного мусора |  |
| 40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,072 |  |

II часть. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ для муниципальных нужд

№___________

г. Саратов                                                                                                    «____» __________2010 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Полубарцевой В.Г. действующей на основании Устава, и _________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, вместе именуемые «Стороны», на основании результата размещения муниципального заказа путем проведения  запроса котировок (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» __________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить работы по устройству пожарных эвакуационных выходов в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова, указанные в Локальном сметном расчете (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязан принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Основные условия.

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, лично своими силами, материалами и средствами Подрядчика. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение двух дней предоставить указанные документы.

Объем и виды работ определяются по Локальному сметному расчету.

2.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта, закончить выполнение работ не позднее 29 октября 2010 г.

2.3. Место выполнения работ: г. Саратов, ул. Азина, 28 «б», Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39» Заводского района г. Саратова.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик до начала выполнения работ обязан предъявить Заказчику следующие документы на право Подрядчика выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы и передать Заказчику копии таких документов:

-	действующее Свидетельство (выданное саморегулируемой организацией, созданной в форме некоммерческого партнерства) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по видам работ, предусмотренным Локальным сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Контракту) и включенным в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный действующим Приказом Минрегионразвития РФ.

2.6. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, для этих целей Заказчиком, может быть привлечена организация, имеющая соответствующие документы, предусмотренные законодательством РФ, на право оказания указанных работ (услуг).

2.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, что влечет нарушение сроков, указанных в Контракте.

2.8. Заказчик в случаях, предусмотренных действующим законодательством, вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Приемка незавершенной работы оформляется соответствующим Актом.

2.9. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

2.10. Результатом выполненных работ является достижение объектом указанных в технической документации показателей в соответствии со СНиПами и другими действующими нормативными документами.

2.11. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.12. Приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, путем его подписания Сторонами.

2.13. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

2.14. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недостатков производятся Подрядчиком за его счет.

2.15. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.16. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику гарантии качества на все виды выполненных работ сроком на 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Если за период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

2.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

## 3.Цена Контракта. Условия платежа.

3.1. Цена Контракта определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 1), представленной Подрядчиком с учетом объявленных условий запроса котировок, и составляет ___________ (______________________________________________________) рублей, в том числе НДС __ %, что составляет _____________(______________________________) рублей.

Локальный сметный расчет считается согласованным с момента его утверждения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 3.2 настоящего Контракта.

Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену настоящего Контракта включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком работ с требуемым качеством в течение 40 дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, с Подрядчика взыскивается неустойка в виде пени в размере 0,1 % цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

4.3. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

4.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской области.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6.Заключительные положения.

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31»декабря 2010 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

7.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

7.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в трехдневный срок с момента изменения.

7.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской области и г. Саратова.

7.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Локальный сметный расчет (Приложение № 1)

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:   ___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Подрядчик:______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заказчик:						              Подрядчик:

_________________/_____________/		    _________________/______________/

м.п.	м.п.

III часть.

форма котировочной заявки (заполняется участником размещения заказа)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 1671, в том числе проект муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение ____________________

(наименование работ)

для _________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

в случае победы нашей заявки в запросе котировок, согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:

| 1. | Наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) | _________________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физического лица) | _________________ _________________ Контактный телефон: |
| 3 | Банковские реквизиты участника размещения заказа | __________________ |
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | __________________ |
| 5 | Цена товара, работы, услуги (в рублях) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) | ___________ рублей (______________рублей __ копеек) (цена указывается цифрами и прописью) В цену включены расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования, вывоз строительного мусора и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта. |

Подпись, фамилия, имя, отчество, должность.

Печать участника размещения заказа.

Примечание:*

1. Участник размещения заказа:

подает котировочную заявку по форме, установленной частью III Извещения о проведении запроса котировок.

2. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.

В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа каждый лист заявки должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица.

В случае если документ состоит из одного листа, но информация содержится на двух страницах, то верность копии такого документа подтверждается печатью и подписью (для юридического лица) и подписью (для физического лица) на каждой стороне такого документа.

3. Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.