Дефектная ведомость

на выполнение электромонтажных работ

по архитектурному освещению здания администрации г. Саратова

- Демонтаж прожектора – 64 шт.

- Демонтаж провода – 700 м.

- Демонтаж распределительной коробки – 63 шт.

- Замена дросселя в прожекторе –  2 шт.

- Замена импульсного зажигающего устройства в прожекторе – 2 шт.

- Герметизация прожектора герметиком – 2 шт.

- Прокладка кабеля в гофротрубе – 400 м.

- Установка и коммутация распределительной коробки – 46 шт.

- Зарядка прожектора проводом, лампой, установка и подключение – 46 шт.

- Услуги автовышки - 26 часов.

- Установка распределительного наружного щитка – 1 шт.

- Установка  трехфазного автомата  - 2 шт.

- Установка пускателя 1 шт.

- Установка  однофазного автомата  - 3 шт.

- Подключение щитка – 1 шт.

- Установка выключателя открытой проводки – 1 шт.

- Подкраска монтажных устройств – 46 шт.

Материалы:

- Лампа HQI-TS 150W OSRAM – 46 шт.

- Лампа Днат 150W Е27 REFLAX – 2 шт.

- Дросель NAHJ 150W – 2 шт.

- ИЗУ Z-400 – 2 шт.

- Кабель ВВГ 5*4 – 100 м.

- Кабель ВВГ 3*2,5 – 300 м.

- Гофротруба 25 мм – 100 м.

- Гофротруба 16 мм – 300 м.

- Держатель гофротрубы 25 мм - 200 м.

- Держатель гофротрубы 16 мм – 600 м.

- Щит ЩРН - 24 металический – 1 шт.

- Автомат 3п 25А SIEMENS – 1 шт.

- Автомат 3п 16А SIEMENS – 1 шт.

- Пускатель 4п 63А SIEMENS – 1 шт.

- Автомат 1п 16А SIEMENS – 3 шт.

- Шина нулевая на Дин-рейку - 2 шт.

- Прожектор CRON D 150W – 43 шт.

- Выключатель Алсу 2кл о/пр – 1 шт.

- Р\коробка о/пр 70*50 – 46 шт.

- Прожектор CRON C 150W – 1 шт.

Заместитель начальника управления

материально-технического и финансового

обеспечения, начальник АХО                                                   А.М. Полянский