ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

I часть: Запрос котировок №  211

Дата: 22.03.2007 г.

| 1. | Наименование заказчика и уполномоченного органа по размещению заказа. Почтовый адрес Адрес электронной почты (при его наличии) | 1.1.Уполномоченный орган – Администрация г. Саратова. Адрес: 410031, г. Саратов, Первомайская, 78. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru 1.2. Заказчик – МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 196», Адрес: г. Саратов, ул. Заречная, 2. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Источник финансирования заказа | Бюджет города (за счет субсидий областного бюджета) |
| 3. | Форма котировочной заявки, в т.ч. подаваемой в форме электронного документа | Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа. Форма заявки представлена ниже |
| 4. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт санузлов в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 196» в соответствии с приложение 1 |
| 5. | Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг) | г. Саратов, ул. Заречная, 2 |
| 6. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта до 10 июня 2007 г. |
| 7. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 8. | Максимальная цена контракта, руб. | 200000 руб. |
| 9. | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Заявки принимаются с 23.03.2007 г. по 28.03.07 г. по адресу: 413031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327 с 9-00 до 16-00. Адрес электронной почты: mupzakaz@admsaratov.ru.Тел. Для справок: 74-86-78, 26-02-92, 28-59-93 |
| 10. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 11. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |
| Общестроительные работы |
| 1 | Разборка бетонных колод | 1 м3 | 0,35 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,042 2*0,7*3/100 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 |  |
| 4 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 5 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0374 2,2*1,7*1/100 |  |
| 6 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,0068 1,7*0,4*1/100 |  |
| 7 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,29 |  |
| 8 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |  |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0,29 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,29 |  |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0374 2,2*1,7*1/100 |  |
| 12 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой | шт. | 1 |  |
| 13 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0374 |  |
| 14 | Стоимость пластиковых досок | м2 | 0,9 1,8*0,5*1 |  |
| 15 | Устройство облицовки внутренних откосов гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0305 (2,2+1,7+2,2)*0,5*1/100 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0122 (2,2+1,7+2,2)*0,2/100 |  |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 2,1*0,8*3/100 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках санузлов площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0384 0,8*1,6*3/100 |  |
| 19 | Герметик марки 51-УТ-37 | кг | 0,3 |  |
| 20 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0384 1,6*1,2*2/100 |  |
| 21 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону (h=2.8м) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,68 |  |
| 22 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |  |
| 23 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,16 |  |
| 24 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0305 |  |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная (гипсокартонные перегородки в санузле) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0768 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22464 ((2,1*0,8*3*2,4)+(0,8*1,6*3*2,7))/100 |  |
| 28 | Устройство подвесного потолка Армстронг | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| Электромонтажные работы |
| 29 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,1 |  |
| 30 | Затягивание проводов в гофру. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,13 |  |
| 31 | Стоимость гофры | 10 м | 1,3 |  |
| 32 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0,023 |  |
| 33 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 2 |  |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,081 |  |
| 35 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 36 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 3 |  |
| 37 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 38 | Стоимость выключателя одноклавишного для скрытой проводки | шт | 3 |  |
| Сантехнические работы |
| Водопровод и канализация |
| 39 | Демонтаж металлических смывных баков емкостью до 0,9 м3 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20-25 мм | 100 м трубопроводов | 0,18 |  |
| 41 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |  |
| 42 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 |  |
| 43 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,03 |  |
| 44 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 45 | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,03 |  |
| 46 | Демонтаж поддонов душевых стальных мелких | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 47 | Установка поддонов душевых стальных мелких | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 48 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном | комплект | 2 |  |
| 49 | Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 50 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 3 |  |
| 51 | Установка кранов туалетных поворотных настольных | 10 шт | 0,3 |  |
| 52 | Установка смесителей с душевой сеткой | 10 шт | 0,2 |  |
| 53 | Установка группового смесителя | 10 шт | 0,1 |  |
| 54 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 2 |  |
| 55 | Смесители групповой с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 1 |  |
| 56 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 57 | Стоимость унитаза детского с бачком непосредственно присоединенным | 1 прибор | 3 |  |
| 58 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,085 |  |
| 59 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,075 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 61 | Kран шаровой В-В размером 3/4 | шт. | 1 |  |
| 62 | Тройник размером 3/4 | шт. | 3 |  |
| 63 | Угольник H-В размером 3/4 | шт. | 4 |  |
| 64 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 65 | Тройник размером 1 | шт. | 2 |  |
| 66 | Угольник H-В размером 1 | шт. | 2 |  |
| Отопление |
| 67 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |  |
| 68 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |  |
| 69 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 70 | Установка радиаторов алюминиевых | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01393 1*7*0,199/100 |  |
| 71 | Стоимость радиаторов алюминиевых панельных РСВ2-1, РСВ2-6, однорядных h=500 мм | квт | 1,39 |  |
| Раздел 2. Прочие работы |  |
| 72 | Отвозка строительного мусора на 10 км | 1 тонна | 1,5 |  |

II часть. Форма котировочной заявки.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА (заполняется участником размещения заказа)

Дата: «___» _____________ 2007 г.

Кому: в уполномоченный орган по размещению заказов.

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Телефон______________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок № 211, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для__________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб. Мы принимаем на себя

(сумма прописью)

обязательство, в случае победы нашей заявки в запросе котировок, заключить и исполнить муниципальный контракт со следующими обязательными условиями:

| 1. | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Ремонт санузлов в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 196» в соответствии с приложением 1 являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Заречная, 2 |
| 3. | Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | С момента подписания контракта до 10 июня 2007 г. |
| 4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров (работ, услуг) расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и др. обязательных платежей | цена должна быть указана с учетом затрат на сырье, материалы, оборудование, страхование, перевозку и разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 5. | Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Безналичная форма расчетов. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных на текущий год по соответствующей статье расхода, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания Акта выполненных работ. |
| 6. | Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не менее 10 дней и не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |
| Общестроительные работы |
| 1 | Разборка бетонных колод | 1 м3 | 0,35 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,042 2*0,7*3/100 |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,03 |  |
| 4 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,01 |  |
| 5 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0374 2,2*1,7*1/100 |  |
| 6 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,0068 1,7*0,4*1/100 |  |
| 7 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,29 |  |
| 8 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |  |
| 9 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0,29 |  |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,29 |  |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0374 2,2*1,7*1/100 |  |
| 12 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой | шт. | 1 |  |
| 13 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0374 |  |
| 14 | Стоимость пластиковых досок | м2 | 0,9 1,8*0,5*1 |  |
| 15 | Устройство облицовки внутренних откосов гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0305 (2,2+1,7+2,2)*0,5*1/100 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0122 (2,2+1,7+2,2)*0,2/100 |  |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0504 2,1*0,8*3/100 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках санузлов площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0384 0,8*1,6*3/100 |  |
| 19 | Герметик марки 51-УТ-37 | кг | 0,3 |  |
| 20 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0384 1,6*1,2*2/100 |  |
| 21 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону (h=2.8м) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,68 |  |
| 22 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |  |
| 23 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,16 |  |
| 24 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0305 |  |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная (гипсокартонные перегородки в санузле) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0768 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22464 ((2,1*0,8*3*2,4)+(0,8*1,6*3*2,7))/100 |  |
| 28 | Устройство подвесного потолка Армстронг | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| Электромонтажные работы |
| 29 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,1 |  |
| 30 | Затягивание проводов в гофру. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,13 |  |
| 31 | Стоимость гофры | 10 м | 1,3 |  |
| 32 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0,023 |  |
| 33 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 2 |  |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,081 |  |
| 35 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |  |
| 36 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 3 |  |
| 37 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 38 | Стоимость выключателя одноклавишного для скрытой проводки | шт | 3 |  |
| Сантехнические работы |
| Водопровод и канализация |
| 39 | Демонтаж металлических смывных баков емкостью до 0,9 м3 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20-25 мм | 100 м трубопроводов | 0,18 |  |
| 41 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |  |
| 42 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 |  |
| 43 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0,03 |  |
| 44 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,02 |  |
| 45 | Демонтаж санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,03 |  |
| 46 | Демонтаж поддонов душевых стальных мелких | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 47 | Установка поддонов душевых стальных мелких | 10 комплектов | 0,2 |  |
| 48 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном | комплект | 2 |  |
| 49 | Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 50 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 3 |  |
| 51 | Установка кранов туалетных поворотных настольных | 10 шт | 0,3 |  |
| 52 | Установка смесителей с душевой сеткой | 10 шт | 0,2 |  |
| 53 | Установка группового смесителя | 10 шт | 0,1 |  |
| 54 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 2 |  |
| 55 | Смесители групповой с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 1 |  |
| 56 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 57 | Стоимость унитаза детского с бачком непосредственно присоединенным | 1 прибор | 3 |  |
| 58 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,085 |  |
| 59 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,075 |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 61 | Kран шаровой В-В размером 3/4 | шт. | 1 |  |
| 62 | Тройник размером 3/4 | шт. | 3 |  |
| 63 | Угольник H-В размером 3/4 | шт. | 4 |  |
| 64 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |
| 65 | Тройник размером 1 | шт. | 2 |  |
| 66 | Угольник H-В размером 1 | шт. | 2 |  |
| Отопление |
| 67 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,05 |  |
| 68 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |  |
| 69 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |  |
| 70 | Установка радиаторов алюминиевых | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,01393 1*7*0,199/100 |  |
| 71 | Стоимость радиаторов алюминиевых панельных РСВ2-1, РСВ2-6, однорядных h=500 мм | квт | 1,39 |  |
| Раздел 2. Прочие работы |  |
| 72 | Отвозка строительного мусора на 10 км | 1 тонна | 1,5 |  |

Примечание:

1.	Указанная таблица заполняется муниципальным заказчиком на стадии подготовки запроса котировок, одновременно с составлением I части – «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа ставит только:

-	наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица;

-	место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица);

-	банковские реквизиты;

-	сумма контракта;

-	дата, подпись, печать.

2.	Все данные, указанные в таблице (II часть – «Котировочная заявка») должны обязательно быть идентичными данным, указанным заказчиком в аналогичных разделах  I части - «Запрос котировочной цены». Участник размещения заказа не имеет права вносить какие-либо изменения в данную таблицу и форму котировочной заявки.

3.	В случае, если заявка содержит более 1 страницы, участник размещения заказа обязан подписать и поставить печать на каждой странице.

4. Приложение 1 является неотъемлемой частью  котировочной заявки.

Подпись, печать участника размещения заказа.