ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом

Уполномоченный орган: комитет по экономике администрации г. Саратова

Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, 78

# Почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78

Адрес электронной почты: invest@admsaratov.ru

Муниципальный заказчик: ММУ «Детская городская поликлиника № 8»

Место нахождение: 410039 г. Саратов, пр. Энтузиастов, 55

Почтовый адрес: 410039 г. Саратов, пр. Энтузиастов, 55

Адрес электронной почты:  -

Номер контактного телефона: (8452) 92-29-18

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Бюджет города , 225 код бюджетной классификации

Капитальный ремонт рентгенографического кабинета

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Потолок |
| 1 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 т конструкций | 0,21 |
| 2 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 т конструкций | 0,25 |
| 3 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) 20 780,85 = 23 835,30 - 1 356,00 x 1,05 - 1 553,00 x 1,05 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,458 |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,458 |
| Электромонтажные работы |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,05 |
| 6 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,01 |
| 7 | Светильник с люминисцентными лампами для общественных помещений, встроенный с рассеивателем из призматического стекла, тип: ЛВО03-2х40-001 УХЛ4 | шт | 1 |
| 8 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления тип: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТБ, ЛБХ 20 | 10шт | 0,2 |
| 9 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,2 |
| 10 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,04 |
| 11 | Светильник с лампами накаливания для общественных помещений, настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип: НБО06х100/Р2,0-02 УХЛ4 | шт | 4 |
| 12 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-40 | 10шт | 0,4 |
| 13 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,4; МАТ*0) | шт. | 2 |
| 14 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 2 |
| 15 | Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302 | шт. | 1 |
| 16 | Ящики с предохранителями серии ЯТВ типа ЯТВ1313М5 на 100А | шт. | 1 |
| 17 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 7 |
| 18 | Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А | шт. | 7 |
| 19 | УЗО, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
| 20 | УЗО. Прим. | шт. | 1 |
| 21 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
| 22 | Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 У3 I-100А | шт. | 1 |
| 23 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м 2 | 100 м | 0,3 |
| 24 | Электромонтажный короб. Прим. | м | 30 |
| 25 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,55 |
| 26 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0,055 |
| 27 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,02 |
| 28 | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный | шт | 2 |
| 29 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,03 |
| 30 | Розетка штепсельная малогабаритная для открытой проводки, тип: РШ-П-20-О-01-10/220У4 | шт | 3 |
| 31 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,02 |
| 32 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип HСП09-200/Р50-03-02 | шт. | 2 |
| 33 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-40 | 10шт | 0,2 |
| Полы |
| 34 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,39 |
| 35 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,39 |
| 36 | Разборка фундаментов бетонных | 1 м3 | 0,5 |
| 37 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 стяжки | 0,052 |
| 38 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4; ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 стяжки | 0,052 |
| 39 | Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 1 т арматуры | 0,031 |
| 40 | Устройство покрытий из плит древесностружечных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытия | 0,35 |
| 41 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 пола | 0,35 |
| 42 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытий | 0,35 |
| 43 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 покрытия | 0,35 |
| 44 | Устройство плинтусов деревянных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м плинтусов | 0,34 |
| Стены |
| 45 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,19 |
| 46 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,45 |
| 47 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,38 |
| 48 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,05 |
| 49 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,38 |
| 50 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,054 |
| Двери |
| 51 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,01 |
| 52 | Смена дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 53 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 54 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 55 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| Сантехнические работы |
| 56 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |
| 57 | Установка радиаторов чугунных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,012 |
| Защитные экраны |
| 58 | Демонтаж защитных экранов Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,4; МАТ*0) | 100 м2 облицовки | 0,04 |
| 59 | Монтаж защитных экранов из ЦСП Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) 10 691,92 = 10 698,70 - 1 356,00 x 0,005 | 100 м2 облицовки | 0,08 |
| 60 | Плиты декоративные | т.м2 | -0,008 |
| 61 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 8 |
| 62 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям предприятия-изготовителя оборудования (1), которое будет размещено в рентгенографическом кабинете и требованиям проектной документации, соответствующим санитарно-эпидемиологическому заключению территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (2), прилагаемой к муниципальному контракту.

( 1 ) Требования фирмы RADREX Toshiba Medical Sistems Corp  Япония

к помещению предназначенному для оборудования его рентгенодиагностическим комплексом

ВВЕДЕНИЕ

Конфигурация Диагностического рентген. кабинета

ОПИСАНИЕ:

Генератор КХО-50R состоит из:

Шкафа управления

Консоли управления

Стол FВТ-10А

Вертикальная стойка ВS-02А

Колонна с рентгеновской трубкой DS-ТА-5А.

ОЦЕНКИ

Мы предлагаем оценить следующую информацию применительно к Вашим условиям. Архитектурные требования:

Потолочные конструкции Больницы должны удовлетворять следующим требованиям:

Способны держать вес до 150кг,

Высота монтажа длинной рельсы DSТ-100А от конечного уровня пола – от 600мм до 3100мм,

Уровень и гладкость потолка 1мм\метр и не более 5мм на всю длину,

Уход уровня потолка относительно уровня пола не более 5 мм.

Габариты рентгеновского стола - 210см * 82см * 68см - длина*ширина*высота.

Габариты передвижной колонны - 370см * 40см - пределы перемещения по длине

* ширина опоры. Высота определяется высотой потолка. Если высота потолка превышает 3200мм подрядчик выполняет снижение до уровня 3200мм от пола (рекомендовано 2800 - 3000мм).

На прилагаемом рисунке приведен пример размещения, который должен быть изменен в соответствии с местными условиями.

Требования к  электроснабжению:

Источник питания для всей системы Диагностического рентген, кабинета должен отвечать следующим требованиям:

•   380 В/400 В, отклонение ± 10%;

•   Частота 50 Гц, ± 1%;

•   Потребляемая мощность 54 КВА;

•   3-фазы, 1 нейтраль, 1 независимое заземление согласно 1 группе по норме IЕС 364-7-710 или

•   200 В /240 В, отклонение ± 10% - в зависимости от конкретной поставки.    Частота 50 Гц, ±1%;

•   Потребляемая мощность 54 КВА;

•   1-фаза 1 нейтраль, 1 независимое заземление согласно 1 группе по норме IЕС 364-7-710.

-   Максимальное сопротивление линии питания 0.08 Ω;

Силовой кабель должен быть обеспечен главным выключателем и доходить до места

силового щита Тошибы.

( 2 )

Место проведения работ:

410015, г. Саратов, Барнаульская, 8а

Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 3х банковских дней с момента оплаты  аванса (30% от стоимости муниципального контракта)  на расчетный счет подрядчика

Окончание работ 30 календарных дней с момента начала выполнения работ

Сведения о включенных в (невключенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость всех работ и расходов, связанных с выполнением данного муниципального заказа, в том числе расходов на перевозку, стоимость материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включена в цену контракта.

Максимальная цена контракта:

248117 (Двести сорок восемь тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек

Срок и условия оплаты работ:

Расчеты за выполненные работы производятся по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика:

аванс 30% от стоимости муниципального контракта

остальная сумма в течении 15 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта победителем размещения муниципального заказа путем запроса котировок: в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола единой постоянно действующей комиссией по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг комитета по экономике администрации г. Саратова.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 , комната 327, в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: до 17-00 часов «18» сентября  2006г.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,   (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке а именно:

1. Наименование и краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2. Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

4. Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6. Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                         __________

М.П.

__________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу ____________________в рабочие дни с «____» до «_____» часов по московскому времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона _____________; адрес электронной почты _________________.